| Element 4: UL. MAJOWA . Oświetlenie zasilane kablem YAKY 4x35mm2 =226 m . Słupy oświetleniowe z oprawą - 6szt . |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | KNNR-W 00-09-0902-0500 | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik na słupie stojącym | szt | 2 |  |  |
| 98 | KNNR-W 00-09-1005-0300 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | kpl | 2 |  |  |
| 99 | KNNR-W 00-09-1002-0600 | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie | szt | 2 |  |  |
| Lp | Kod opisu robót | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 100 | KNNR-W 00-09-0811-0500 | Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym - grunt kat.III { wykop dla zlokalizowania istn. kabla relacji szafka OD 922 - słup RK } | m3 | 0.56 |  |  |
| 101 | KNNR-W 00-09-0801-1400 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0,5-1,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV {relacji j.w. + kabel k-k ul. Polnej} | m | 11 |  |  |
| 102 | ANALIZA WŁASNA | Zdięcie kabla ze słupów lini napowietrznej | kpl | 2 |  |  |
| 103 | KNR-W 05-10-0904-0100 | Rozmostkowanie żył kabli z linią napowietrzną {do RiS wsp. 0.6} | szt | 4 |  |  |
| 104 | KNR-W 05-10-0316-0200 | Kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III {196 m x 0.4m x0.8m} | m3 | 62.72 |  |  |
| 105 | KNR-W 05-10-0317-0200 | Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III {196m x 0.4m x 0.6m} | m3 | 47.04 |  |  |
| 106 | KNR-W 05-10-0301-0100 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m {196m x 2 /podsypka i nasypka} | m | 392 |  |  |
| 107 | KNR-W 05-10-0303-0100 | Układanie rur ochronnych DVR 50 w wykopie | m | 8 |  |  |
| 108 | KNR-W 05-10-0319-0200 | Wykopy pionowe ręczne w gruncie nienawodnionym kat.III-IV dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem { 1miejsce przeciskowe} | m3 | 12 |  |  |
| 109 | KNR-W 05-10-0306-0100 | Mechaniczne przepychanie rur SRS 75 pod drogami | m | 9 |  |  |
| 110 | KNR-W 05-10-0103-0200 | Układanie kabli YAKY 4x35mm2 w rowach kablowych z przykryciem folią | m | 194 |  |  |
| 111 | KNR-W 05-10-0114-0200 | Układanie kabli YAKY 4x35mm2 w rurach,pustakach lub poniżej zamk.- 15m w rurach słupów i w przepustach 17m | m | 32 |  |  |
| 112 | KNR-W 05-10-0103-0200 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych -z przykryciem folią {Kabel istn. Przekładany } | m | 4 |  |  |
| 113 | KNR-W 05-10-0114-0200 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m w rurach,pustakach lub poniżej zamk. {Kabel istn. Przekładany} | m | 6 |  |  |
| 114 | KNR-W 05-10-0601-1000 | Zarobienie końca kabla -YAKY 4x35mm2 {10szt -kabel projektowany +2szt kabel przekładany} | szt | 12 |  |  |
| 115 | KNR-W 02-01-0707-0500 | Wykopy ręczne o głębokości do 2 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów oświetleniowych | m3 | 6.6 |  |  |
| 116 | KNR-W 05-10-0709-0100 | Stawianie słupów oświetleniowych.{Słup stalowy rurowy ocynk. do wkopania w ziemię H-9m nad ziemią przystosowany do montażu wysięgnika} | szt | 1 |  |  |
| Lp | Kod opisu robót | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 117 | KNR-W 05-10-0709-0100 | Stawianie słupów oświetleniowych.{Słup stalowy rurowy ocynk. do wkopania w ziemię H-7m nad ziemią przystosowany do montażu wysięgnika} | szt | 5 |  |  |
| 118 | KNR-W 05-10-1002-0100 | Montaż wysięgników rurowych na słupie {wysięgnik rurowy ocynkow. z wysięgiem 1,0m } | szt | 6 |  |  |
| 119 | KNR-W 05-10-1005-0700 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw ulicznych do wysokoprężnych lamp sodowych o mocy 70W | szt | 6 |  |  |
| 120 | KNR-W 05-10-1001-0400 | Montaż złącz bezpiecznikowych IZK w wnęce słupa | szt | 6 |  |  |
| 121 | KNR-W 05-10-1004-0100 | Wciąganie przewodów w słup {przewód YDY 3x2.5mm2 } | m-1przew | 50 |  |  |
| 122 | KNR-W 05-08-0608-0700 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka 25x4 {uziemienie słupa oświetleniowego nr16 } | m | 15 |  |  |
| 123 | KNR-W 05-10-0810-0400 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m w gruncie kat. III (metoda wykonania udarowa) | szt | 1 |  |  |
| 124 | KNR-W 05-10-0810-0600 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (następne 1.5 m długości) w gruncie kat. III | szt | 2 |  |  |
| 125 | KNR 04-03-1205-0100 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar | 1 |  |  |
| 126 | KNR 04-03-1205-0500 | Pierwszy pomiar zerowania oprawy | pomiar | 1 |  |  |
| 127 | KNR 04-03-1205-0600 | Następny pomiar zerowania oprawy | pomiar | 5 |  |  |
| 128 | KNR-W 04-03-1208-0100 | Pomiar pierwszy rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym | pomiar | 1 |  |  |
| 129 | KNR-W 04-03-1208-0200 | Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym | pomiar | 5 |  |  |
| 130 | KNR-W 04-03-1203-0200 | Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 4 {5 + 2 istn} | odc | 7 |  |  |
| 131 | KNR-W 05-08-0407-0300 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik S301C | szt | 3 |  |  |
| 132 | ANALIZA WŁASNA | Konserwacja istn. szafki oświetleniowej OD-922 | kpl | 1 |  |  |
| 133 | KNR 02-31-0806-0200 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wys. 16 cm na podsypce piaskowej | m2 | 52 |  |  |
| 134 | KNNR 00-06-0802-0600 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie {do RiS x 1.33 na gł. 20cm | m2 | 2 |  |  |
| 135 | KNR 02-31-0103-0200 | Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu III-IV. | m2 | 54 |  |  |
| Lp | Kod opisu robót | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 136 | KNR 02-31-0301-0100 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wys. 16 cm na podsypce żwirowej istniejącej {kostka z demontażu} | m2 | 52 |  |  |
| 137 | KNNR 00-06-0109-0300 | Nawierzchnie betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 2 |  |  |
| 138 | KNR 02-31-1503-0100 | Transport mieszanki betonowej mieszarką samochodową 2500 dcm3 z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5 km, dodatek za załadunek mieszarki gotowej - mieszanka z betoniarki 500 dcm3. | m3 | 0.41 |  |  |
| 139 | KNR 02-31-1504-0100 | Dodatek za transport mieszanki betonowej z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5 km, ponad 0,5 km, przewóz mieszanki po drogach o nawierzchni utwardzonej.{RiS x krotność 19} | m3 | 0.41 |  |  |
| 140 | KNR 04-01-0108-0900 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km {gruz betonowy } | m3 | 0.4 |  |  |
| 141 | KNR 04-01-0108-1000 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km { S krotność 9} | m3 | 0.4 |  |  |
| 142 | ANALIZA WŁASNA | Koszt obsługi geodezyjnej - wytyczenie oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej . | kpl | 1 |  |  |
| RAZEM ELEMENT: |  |  |  |  |

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- |

| Element 4. UL. MAJOWA . Oświetlenie zasilane kablem YAKY 4x35mm2 =226 m . Słupy oświetleniow z oprawą - 6szt . |
| --- |
| Robocizna razem | r-g | 539,7 |

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- |

| Element 4. UL. MAJOWA . Oświetlenie zasilane kablem YAKY 4x35mm2 =226 m . Słupy oświetleniowe z oprawą - 6szt . |
| --- |
| Bale iglaste obrzynane | m3 | 0,02 |
| Bednarka oc.25x4 | kg | 12,48 |
| Folia kalandrowana z PCW uplast.grub. 0,4-0,6 mm gat I/II | m2 | 83,16 |
| Głowica pogrążająca 3/4" do prętów miedziowanych | szt. | 1 |
| Grot stalowy 3/4" dp prętów | szt. | 1 |
| Kabel elektroenergetyczny YAKY, 4x35 mm2 | m | 235,04 |
| Krawędziaki iglaste | m3 | 0,04 |
| Mieszanka betonowa | m3 | 0,41 |
| Opaski kablowe OKi | szt. | 34,84 |
| Oprawa uliczna do wysokoprężnych lamp sodowych o mocy 70W | szt. | 6 |
| Papa asfaltowa izolacyjna | m2 | 0,1 |
| Piasek do betonów zwykły | m3 | 23,53 |
| Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm | szt. | 6 |
| Przewód DYd 10mm2 | m | 0,5 |
| Przewód YDY 3x2.5mm2 | m | 52 |
| Rura DVR 50 | m | 8,32 |
| Rura SRS 75 | m | 9,36 |
| Słupy stalowe rurowe ocynkowane do wkopania w ziemię H-7m nad ziemią przystosowany do montażu wysięgnika | szt. | 5 |
| Słupy stalowe rurowe ocynkowane do wkopania w ziemię H-9m nad ziemią przystosowany do montażu wysięgnika | szt. | 1 |
| Uchwyt krzyżowy płaski 3/4" {pręt -bednarka} | szt. | 1 |
| Uziom stalowy miedziowany o długości 1.5 m 3/4" | szt. | 4 |
| Wazelina techniczna | kg | 3,69 |
| Wyłącznik S301C 20A | szt. | 3 |
| Wysięgnik rurowy ocynk. z wysięgiem 1,0 m | szt. | 6 |
| Wysokoprężna lampa sodowa 70W | szt. | 6 |
| Zaczep do oprawy | szt. | 6 |
| Złącze bezpiecznikowe IZK 1 bezpiecznikowe | szt. | 6 |
| Złączka prętów 3/4" | szt. | 3 |
| Żwir | m3 | 1,28 |

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- |

| Element 4. UL. MAJOWA . Oświetlenie zasilane kablem YAKY 4x35mm2 =226 m . Słupy oświetleniow z oprawą - 6szt . |
| --- |
| Agregat prądotwórczy do 2.5 kVA | m-g | 0,94 |
| Ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) | m-g | 0,99 |
| Dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250 t | m-g | 4,1 |
| Młot udarowy elektryczny | m-g | 0,94 |
| Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny | m-g | 8,34 |
| Pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm | m-g | 4,1 |
| Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t | m-g | 0,99 |
| Przyczepa skrzyniowa 4.5 t | m-g | 2,4 |
| Samochód dostawczy 0.9 t | m-g | 3,2 |
| Samochód mieszarka transportowa do betonu 2500 dm3 | m-g | 0,33 |
| Samochód samowyładowczy 5 t | m-g | 3,14 |
| Samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 5,49 |
| Spawarka | m-g | 0,78 |
| Sprężarka powietrza spalinowa przewoźna 4-5 m3/min | m-g | 0,79 |
| Ubijak spalinowy | m-g | 0,13 |
| Zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny | m-g | 4,1 |
| Żuraw samochodowy 4 t | m-g | 8,31 |