| Element 2: UL. SPOKOJNA . Oświetlenie zasilane kablem YAKY 4x35mm2 - 243m + słupy oświetleniowe z oprawą =3szt. |
| --- |
| 26 | KNR-W 05-10-0316-0200 | Kkopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III { ujęto wspólny wykop dla 2-ch kabli} { 219m x 0.4m x0.8m} | m3 | 70.08 |  |  |
| 27 | KNR-W 05-10-0317-0200 | Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III {219m x 0.4m x 0.6m} | m3 | 52.56 |  |  |
| 28 | KNR-W 05-10-0301-0100 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m {219m x 2 /podsypka i nasypka} | m | 438 |  |  |
| 28 | KNR-W 05-10-0303-0100 | Układanie rur ochronnych DVK 75 w wykopie | m | 24 |  |  |
| 30 | KNR-W 05-10-0103-0200 | Układanie kabli YAKY 4x35mm2 w rowach kablowych z przykryciem folią | m | 200.5 |  |  |
| 31 | KNR-W 05-10-0114-0200 | Układanie kabli YAKY 4x35mm2 w rurach,pustakach - 9m w rurach słupów i w przepustach 24m | m | 33 |  |  |
| 32 | KNNR 00-05-0717-0600 | Układanie kabli YAKY 4x35mm2 przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych | m | 3 |  |  |
| 33 | KNNR 00-05-0717-0200 | Układanie kabli YAKY 4x35mm2 bezpośrednio na słupach betonowych | m | 6.5 |  |  |
| Lp | Kod opisu robót | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 34 | KNR 05-10-0904-0100 | Podmostkowanie kabla YAKY 4x35mm2 do linii napowietrznej | szt | 2 |  |  |
| 35 | KNR-W 05-10-0601-1000 | Zarobienie końca kabla -YAKY 4x35mm2 | szt | 8 |  |  |
| 36 | KNNR 00-09-0806-0100 | Mufy rozgałężne na kablach wielożyłowych o przekroju żył do 35 mm2 w rowach kablowych/p. Mufa BMHA 1001-4A1 + złączka kompaktowa HEL-4874-35re | szt | 1 |  |  |
| 37 | KNR-W 02-01-0707-0500 | Wykopy ręczne o głębokości do 2 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów oświetleniowych | m3 | 3.3 |  |  |
| 38 | KNR-W 05-10-0709-0100 | Stawianie słupów oświetleniowych.{Słup stalowy rurowy ocynk. do wkopania w ziemię H-7m nad ziemią przystosowany do montażu wysięgnika} | szt | 3 |  |  |
| 39 | KNR-W 05-10-1002-0100 | Montaż wysięgników rurowych na słupie {wysięgnik rurowy ocynkow. z wysięgiem 1,0m } | szt | 3 |  |  |
| 40 | KNR-W 05-10-1005-0700 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw ulicznych do wysokoprężnych lamp sodowych o mocy 70W | szt | 3 |  |  |
| 41 | KNR-W 05-10-1001-0400 | Montaż złącz bezpiecznikowych IZK w wnęce słupa | szt | 3 |  |  |
| 42 | KNR-W 05-10-1004-0100 | Wciąganie przewodów w słup {przewód YDY 3x2.5mm2 } | m-1przew | 24 |  |  |
| 43 | KNR-W 05-08-0608-0700 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka 25x4 {uziemienie słupa oświetleniowego nr 4 + słupa ŻN} | m | 30 |  |  |
| 44 | KNR-W 05-10-0810-0400 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m w gruncie kat. III | szt | 3 |  |  |
| 45 | KNR-W 05-10-0810-0600 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (następne 1.5 m długości) w gruncie kat. III | szt | 14 |  |  |
| 46 | KNR-W 05-10-0803-0200 | Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napiecia SE 30.128 10kA | kpl | 1 |  |  |
| 47 | KNR 04-03-1205-0100 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar | 1 |  |  |
| 48 | KNR 04-03-1205-0200 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar | 1 |  |  |
| 49 | KNR 04-03-1205-0500 | Pierwszy pomiar zerowania oprawy | pomiar | 1 |  |  |
| 50 | KNR 04-03-1205-0600 | Następny pomiar zerowania oprawy | pomiar | 2 |  |  |
| 51 | KNR-W 04-03-1208-0100 | Pomiar pierwszy rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym | pomiar | 1 |  |  |
| Lp | Kod opisu robót | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 52 | KNR-W 04-03-1208-0200 | Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym | pomiar | 2 |  |  |
| 53 | KNR-W 04-03-1203-0200 | Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 4 | odc | 4 |  |  |
| 54 | KNR 02-31-0803-0300 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - mechanicznie o grubości 3 cm. | m2 | 2.5 |  |  |
| 55 | KNR 02-31-0803-0200 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. {krotność 3 do RiS} | m2 | 2.5 |  |  |
| 56 | KNR 02-31-0801-0100 | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm | m2 | 2.5 |  |  |
| 57 | KNR 02-31-0801-0200 | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub.{krotność 8 do RiS} | m2 | 2.5 |  |  |
| 58 | KNR 02-31-0103-0200 | Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu III-IV. | m2 | 2.5 |  |  |
| 59 | KNNR 00-06-0109-0300 | Nawierzchnie betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą {podbudowa pod asfaltem } | m2 | 2.5 |  |  |
| 60 | KNR 02-31-1106-0100 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa | t | 0.38 |  |  |
| 61 | KNR 02-31-1503-0100 | Transport mieszanki betonowej mieszarką samochodową 2500 dcm3 z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5 km, dodatek za załadunek mieszarki gotowej - mieszanka z betoniarki 500 dcm3. | m3 | 0.51 |  |  |
| 62 | KNR 02-31-1504-0100 | Dodatek za transport mieszanki betonowej z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5 km, ponad 0,5 km, przewóz mieszanki po drogach o nawierzchni utwardzonej.{RiS x krotność 19} | m3 | 0.51 |  |  |
| 63 | KNR 02-31-1501-0100 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odl.do 0.5 km śr.transportu o ład. do 5.0 t | t | 0.38 |  |  |
| 64 | KNR 02-31-1502-0100 | Dod.za transp.miesz.mineral.-bitum. z wytw.do miejsca wbudow.na odl.pow. 0.5 km śr.transp.o ład. do 5.0 t - za każde 0.5 km{ do RiS krotność 19} | t | 0.38 |  |  |
| 65 | KNR 04-01-0108-0900 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km {gruz asfalt. betonowy } | m3 | 0.65 |  |  |
| 66 | KNR 04-01-0108-1000 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km {0.9/krotność 9} | m3 | 0.65 |  |  |
| 67 | ANALIZA WŁASNA | Koszt obsługi geodezyjnej - wytyczenie oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej . | kpl | 1 |  |  |
| RAZEM ELEMENT: |  |  |  |  |

ZESTAWIENIE ROBOCINZY

| Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- |

| Element 2. UL. SPOKOJNA . Oświetlenie zasilane kablem YAKY 4x35mm2 - 243m + słupy oświetleniowe z oprawą =3szt. |
| --- |
| Robocizna razem | r-g | 360,9 |

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- |

| Element 2. UL. SPOKOJNA . Oświetlenie zasilane kablem YAKY 4x35mm2 - 243m + słupy oświetleniowe z oprawą =3szt. |
| --- |
| Asfalt drogowy | kg | 15,2 |
| Bednarka oc.25x4 | kg | 24,96 |
| Folia kalandrowana z PCW uplast.grub. 0,4-0,6 mm gat I/II | m2 | 84,21 |
| Głowica pogrążająca 3/4" do prętów miedziowanych | szt. | 1 |
| Grot stalowy 3/4" dp prętów | szt. | 3 |
| Kabel elektroenergetyczny YAKY, 4x35 mm2 | m | 252,72 |
| Klamerka COT 36 | szt. | 5 |
| Mieszanka betonowa | m3 | 0,51 |
| Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta | t | 0,39 |
| Mufa rozgałężna BMHA 1001-4A1 + złączka kompaktowa HEL 4874-35 re | kpl. | 1 |
| Ogranicznik przepięć SE 30.128 LOVOS /10kA | szt. | 1 |
| Opaski kablowe OKi | szt. | 32,69 |
| Oprawa uliczna do wysokoprężnych lamp sodowych o mocy 70W | szt. | 3 |
| Palczatka termok. SKE4 1,5-35 | szt. | 1 |
| Papa asfaltowa izolacyjna | m2 | 0,13 |
| Piasek do betonów zwykły | m3 | 24,63 |
| Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm | szt. | 3 |
| Przewód AL 25mm2 | m | 2 |
| Przewód YDY 3x2.5mm2 | m | 24,96 |
| Rura DVK 75 | m | 24,96 |
| Rura ochronna BE 50 | m | 3 |
| Słupki oznaczeniowe typu SO | szt. | 1 |
| Słupy stalowe rurowe ocynkowane do wkopania w ziemię H-7m nad ziemią przystosowany do montażu wysięgnika | szt. | 3 |
| Taśma COT 37 | m | 6,5 |
| Uchwyt dystansowy SO 79.5 | szt. | 5 |
| Uchwyt krzyżowy płaski 3/4" {pręt -bednarka} | szt. | 3 |
| Uchwyt ŻF 50 | szt. | 3 |
| Uziom stalowy miedziowany o długości 1.5 m 3/4" | szt. | 20 |
| Wazelina techniczna | kg | 3,53 |
| Wysięgnik rurowy ocynk. z wysięgiem 1,0 m | szt. | 3 |
| Wysokoprężna lampa sodowa 70W | szt. | 3 |
| Zacisk odgałężny SL 11.118 | szt. | 2,04 |
| Zacisk odgałężny ZOa 16-95 | szt. | 1,02 |
| Zacisk ZUP 5 | szt. | 1 |
| Zaczep do oprawy | szt. | 3 |
| Złącze bezpiecznikowe IZK 1 bezpiecznikowe | szt. | 3 |
| Złączka prętów 3/4" | szt. | 17 |

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- |

| Element 2. UL. SPOKOJNA . Oświetlenie zasilane kablem YAKY 4x35mm2 - 243m + słupy oświetleniowe z oprawą =3szt. |
| --- |
| Agregat prądotwórczy do 2.5 kVA | m-g | 4,1 |
| Ciągnik kołowy 37 kW/50 KM | m-g | 0,51 |
| Ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) | m-g | 1,03 |
| Młot udarowy elektryczny | m-g | 4,1 |
| Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny | m-g | 3,85 |
| Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t | m-g | 1,03 |
| Przyczepa skrzyniowa 4.5 t | m-g | 1,2 |
| Samochód dostawczy 0.9 t | m-g | 6,79 |
| Samochód mieszarka transportowa do betonu 2500 dm3 | m-g | 0,42 |
| Samochód samowyładowczy 5 t | m-g | 3,63 |
| Samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 3,89 |
| Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 250-500 dm3 | m-g | 0,51 |
| Spawarka | m-g | 1,56 |
| Sprężarka powietrza spalinowa przewoźna 4-5 m3/min | m-g | 0,31 |
| Ubijak spalinowy | m-g | 0,68 |
| Żuraw samochodowy 4 t | m-g | 4,69 |