# Opis techniczny

do projektu remontu ulicy Majowej

w m. Nowogród Bobrzański gm. Nowogród Bobrzański.

Dz. nr 814/2 i 787/4 – obręb Nowogród Bobrzański

Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500

- Normy i wytyczne projektowania dróg

- Wizja lokalna w terenie

Dane ogólne o terenie

Istniejąca  droga gminna publiczna - dojazdowa, znajduje na m. Nowogród  Bobrzański dz. nr 814/2 i 787/4. Istniejąca nawierzchnia wykonana jest kostki kamiennej bardzo zniszczonej i nierównej. Część ulicy wręcz jest zapadnięta, gdzie zbiera się woda opadowa. W związku z powyższym, należy ułożyć nową kostkę brukową z odpowiednimi spadkami poprzecznymi i podłużnymi i wbudowanym ściekiem, który odprowadzi wody deszczowe do istniejącej kanalizacji deszczowej.

W pasie drogowym zlokalizowane są sieci : energetyczna,                                        telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

Rzędne terenu kształtują się pomiędzy około 107,17 m a 105,53 m n.p.m.

Na niniejszy projekt nie ma konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.

Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach działek po których

będzie przebiegać inwestycja : 814/2 i 787/4 w m. Nowogród Bobrzański,

gm. Nowogród Bobrzański obręb Nowogród Bobrzański.

Opis projektowanego układu

Przedmiotem opracowania jest remont ulicy Majowej polegającej na ułożeniu nowej kostki brukowej betonowej ( zgodnie z zaleceniem inwestora), z odpowiednimi spadkami poprzecznymi i podłużnymi dla prawidłowego odbioru wód deszczowych skierowanych do istniejącego wpustu ulicznego, a dalej do istniejącej kanalizacji deszczowej, oraz  odpowiedni dostęp do przyległych posesji.

Projektowane rozwiązanie remontu ulicy Majowej, zostało ustalone przez inwestora.

Przebieg drogi w planie:

Projektowany remont drogi gminnej o szerokości istniejącej  , przebiega w linii prostej od włączenia się do istniejącej prawidłowo ułożonej nawierzchni ulicy – do km. 0+072,00 dz. nr 814/2 i 787/4 - obręb Nowogród Bobrzański.

W km 0+035,00 występuje kąt zwrotu α=6°- osi drogi. Wzdłuż ulicy po jednej jak i drugiej stronie zaprojektowano krawężnik uliczny najazdowy o wysokości 4 cm. Na ławie betonowej z oporem.

Na całej długości remontowanego odcinka zaprojektowano pochylenie poprzeczne o spadku 2% w kierunku osi drogi.

Przebieg drogi w profilu:

W profilu drogi dostosowano się do rzędnych istniejących. Remont polegał będzie na ułożeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej i podbudowie                        z tłucznia kamiennego. W osi drogi należy zastosować ściek wody opadowej poprzez obniżenie jednej kostki brukowej o 2 cm. Zgodnie                           z przekrojem normalnym.

Projektowane nawierzchnie dla remontowanej drogi

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na 5 cm podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. – obramowanie jezdni

Ława pod krawężnik z oporem wzdłuż całego krawężnika - beton C16/20 o wymiarach 25 x 25 cm

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - 8 cm – kolor szary

- Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 - gr. 3 cm

- Podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 15 cm

Chodnik (dojście do wejść budynku)

- kostka brukowa betonowa o wymiarach 20x10x6 cm – wypełnienie spoin piaskiem. Kolor kostki czerwony.

- Podsypka cementowo-piaskowa – gr. 5 cm

Od strony budynków ułożyć papę w kształcie litery L – jak pokazano na przekrojach normalnych.

Roboty ziemne

Należy wykonać korytowanie pod projektowaną nawierzchnią. Materiał pochodzący z korytowania, należy w całości wywieźć z terenu budowy.

Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych z odcinka od km 0+000,00 
do km 0+072,00 poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne 
należy odprowadzić powierzchniowo ściekiem ulicznym do istniejącego wpustu ulicznego i dalej istniejącą kanalizacją deszczową.

Wycinka drzew

Na terenie projektowanego układu komunikacyjnego nie przewiduje się wycinki drzew.

Organizacja ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu obejmuje inne opracowanie.

Uwaga:

- Należy wykonać regulację wysokości -studni kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

ZALECENIA DOTYCZĄCE BUDOWY

Zalecenia odnośnie poszczególnych rodzajów robót:

Miejsce wykonywania robót zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. W poszczególnych etapach robót stosować przepisy ogólne                      i szczegółowe w zakresie BHP i ochrony zdrowia jakie są wymagane przez Polskie prawo.

SPRZĘT:

# Do wykonywania wykopów i przemieszczenia gruntów może być stosowany sprzęt:

- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsiennicowe.

- zgarniarki

- równiarki samojezdne lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzęt do zagęszczania:

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowywania i zagęszczania.

Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy

Transport :

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp i wywozu na odkład mogą być stosowane:

- samochody samowyładowawcze,

- zgarniarki

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu   ( materiału), jego objętości, technologii odspajania                                            i załadunku oraz od odległości transportu.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim.

Wykonanie robót:

Dokładność wykonywania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20m. Wykonawca ma obowiązek zagęszczenia przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość kontroli była zachowana co 20m.

Dopuszcza się następujące tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od projektowanego wykopu  więcej niż +10cm i - 0 cm., a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych złamań.

- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać  + 2cm i – 3cm.

- pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta.

- maksymalna głębokość zagłębień na powierzchni skarpy wykopu nie może przekraczać 10 cm. przy pomiarze łatą 3 m.

Wykonanie wykopów sposobem ręcznym należy wykonać:

- w przypadkach występowania zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych,

- w dolnej strefie wykopów liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu.

Kontrola jakości robót ziemnych :

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu.

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na :

- odspajania gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,

- odwodnienia wykopów

- dokładności wykonywania wykopów ( usytuowanie i wykończenie).

- Zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie w/g BN-77/8931-12 na próbach pobranych  z podłoża wykopu oraz laboratoryjnie dla danego gruntu                        w/g PN-B-04481.

# WYKONANIE NASYPÓW:

- Materiały :

Materiałem zastosowanym  przy wykonaniu nasypów jest grunt z wykopu uzyskany na budowie, niepewne grunty należy wymienić na pospółkę.

- Sprzęt mechaniczny do zagęszczania gruntu w nasypach:

- szybko uderzające ubijaki – grubość warstw zagęszczonego gruntu w nasypie 10-20 cm.

- płyty wibracyjne lekkie  – grubość warstw zagęszczonego gruntu  w nasypie 20-40 cm.

- Wymagania dotyczące zagęszczenia nasypów :

- Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach określony w/g normy                              BN-77/8931-12

- w górnej warstwie o grubości 1,2 ( 1,00

- w niżej leżących warstwach ( 0,97

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów na głębokości 0,50m od powierzchni terenu powinien wynosić nie mniej niż 0,97.

- Kontrola jakości robót

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na :

- badania przydatności gruntów do budowy nasypów,

- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,

- badania zagęszczenia nasypów,

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót. Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża, należy mierzyć łatą co 20m w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne, należy mierzyć łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. Spadki poprzeczne , należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy.

# INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
      I OCHRONY ZDROWIA

| Nazwa i adres obiektu budowlanego | Remont drogi wewnętrznej dojazdowej ul. Majowa dz. nr 814/2; 787/4– obręb Nowogród Bobrzański m. Nowogród Bobrzański |
| --- | --- |
| Inwestor | Gmina Nowogród Bobrzański Ul. J. Słowackiego 11 66-010 Nowogród Bobrzański |
| Jednostka projektowa | P.W.”PROMARCO” Maria Kozak Ul. Cisowa 3b/13 65-960 Zielona Góra |
| Projektant | tech. dróg i mostów Irena Paprzycka |

CZĘŚĆ OPISOWA

Zakres robót i kolejność realizacji

Całe zamierzenie inwestycyjne obejmuje remont drogi wewnętrznej – dojazdowej ulicy Majowej w m. Nowogród Bobrzański gm. Nowogród Bobrzański dz. nr 814/2 i 787/4. Kolejność wykonywania poszczególnych robót wynika z ogólnych zasad wiedzy technicznej.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na obszarze objętym opracowaniem znajduje się remontowana droga – ulica Majowa  o nawierzchni utwardzonej. W pobliżu znajdują się sieć telekomunikacyjna,  sieć energetyczna, kanalizacja sanitarna wodociągowa                    i sieć gazowa.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

W trakcie realizacji inwestycji występować będzie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- kołowy ruch publiczny i budowlany – wypadki drogowe.

- wykopy  przy zabezpieczeniu istniejącej linii energetycznej i telefonicznej rurami ochronnymi dwudzielnymi typu „AROT”.

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na:

- Określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac dla w/w inwestycji

- Szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót.

- Przedstawienie metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, pod nadzorem właścicieli poszczególnych sieci.

Wykonanie robót w zakresie robót drogowych odbywać się będzie przy częściowym wyłączeniu odcinków drogi z ruchu. Na czas budowy drogi należy opracować projekt organizacji ruchu. Przy każdej przekładce roboty wygrodzić zaporami U – 20a wzdłuż jezdni oraz U-20b poprzecznie do jezdni, na których od zmroku do świtu palić światła ostrzegawcze. Materiały do budowy należy składować zgodnie z instrukcją ich składowania w miejscach wygrodzonych, by uniemożliwić wchodzenia osobom postronnym. Każdorazowo po wykonaniu robót zabezpieczających poszczególnych etapów należy je zgłosić do odpowiedniego organu dla stwierdzenia, że można przystąpić do wykonywania robót właściwych.

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późn. zmianami, art. 21a, ust. 1 kierownik budowy ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Środki zapobiegające zagrożeniom

W celu zapobiegnięcia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót należy:

- Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych

- Pracownicy powinni stosować odzież ochronną

- Zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą  wyznaczenia dojścia pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do wykopów.

- Zaleca się, aby pojazdy budowy w czasie jazdy tyłem automatycznie wysyłały sygnał dźwiękowy

- W razie ujawnienia w czasie budowy niewypałów lub innych przedmiotów trudnych do identyfikacji należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisem ostrzegawczym o znalezieniu niewypałów lub przedmiotu trudnego do identyfikacji należy niezwłocznie powiadomić Urząd Miasta i Policję.

- Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 art. 21a, ust. 1, Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Opracował: